Výsledky rozborov vôd z artézskych studní v meste Nové Zámky za rok 2023:

1.Artézska studňa – Majzonovo námestie , Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročenú medznú hodnotu arzénu – nameraná hodnota je 14,3 µg/l-1 a limit je 10,0 µg/l-1

2.Artézska studňa – Ul.Tajovského, Nové Zámky:

Vzorka vody nebola odobratá z dôvodu slabého výtoku vody

3.Artézska studňa – Ul.P.O.Hviezdoslava, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/farby – nameraná hodnota je 64,9 mg/l-1 a limit je 15,0 mg/l-1

b/mangánu – nameraná hodnota je 63,0 µg/l-1 a limit je 50,0 µg/l-1

4.Artézska studňa – Gúgska ul., Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/farby – nameraná hodnota je 108,0 mg/l-1 a limit je 15,0 mg/l-1

b/mangánu – nameraná hodnota je 69,0 µg/l-1 a limit je 50,0 µg/l-1

5.Artézska studňa – Andovská ul., Nové Zámky:

Artézska studňa od roku 2012 nie je v prevádzke.

6.Artézska studňa – Ul.M.R.Štefánika, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke mikrobiologickej pre prekročenú medznú hodnotu koliforných baktérií – nameraná hodnota je 2 a likit je 0 v 100 ml.

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročenú medznú hodnotu arzénu – nameraná hodnota je 27,9 µg/l-1 a limit je 10,0 µg/l-1

Zároveň upozorňujeme, že uvedené vodné zdroje /artézske studne/ nie sú na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch vedené ako zdroje pitnej vody, ale ako architektonický doplnok.

Vzorky vody boli odobraté pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch a vyšetrené pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre. Vyhodnotené boli v zmysle požiadaviek Vyhlášky MZ SR č.91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

Výsledky rozborov vôd z artézskych studní v meste Nové Zámky za rok 2022:

1.Artézska studňa – Majzonovo námestie , Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročenú medznú hodnotu arzénu – nameraná hodnota je 16,6 µg/l-1 a limit je 10,0 µg/l-1

2.Artézska studňa – Ul.Tajovského, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/ farby – nameraná hodnota je 130,0 mg/l-1 a limit je 20,0 mg/l-1

b/mangánu – nameraná hodnota je 53,5 µg/l-1 a limit je 50,0 µg/l-1

c/železa -  nameraná hodnota je 1,5 mg/l-1 a limit je 0,2 mg/l-1

3.Artézska studňa – Ul.P.O.Hviezdoslava, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/železa -  nameraná hodnota je 0,86 mg/l-1 a limit je 0,2 mg/l-1

b/farby – nameraná hodnota je 93,0 mg/l-1 a limit je 20,0 mg/l-1

c/mangánu – nameraná hodnota je 76,0 µg/l-1 a limit je 50,0 µg/l-1

d/arzénu – nameraná hodnota je 10,7 µg/l-1 a limit je 10,0 µg/l-1

4.Artézska studňa – Gúgska ul., Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/farby – nameraná hodnota je 105,0 mg/l-1 a limit je 20,0 mg/l-1

b/železa -  nameraná hodnota je 1,1 mg/l-1 a limit je 0,20 mg/l-1

c/mangánu – nameraná hodnota je 75,0 µg/l-1 a limit je 50,0 µg/l-1

5.Artézska studňa – Andovská ul., Nové Zámky:

Artézska studňa od roku 2012 nie je v prevádzke.

6.Artézska studňa – Ul.M.R.Štefánika, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročenú medznú hodnotu arzénu – nameraná hodnota je 26,7 µg/l-1 a limit je 10,0 µg/l-1

Zároveň upozorňujeme, že uvedené vodné zdroje /artézske studne/ nie sú na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch vedené ako zdroje pitnej vody, ale ako architektonický doplnok.

Vzorky vody boli odobraté pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch a vyšetrené pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre. Vyhodnotené boli v zmysle požiadaviek Vyhlášky MZ SR č.247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Výsledky rozborov vôd z artézskych studní v meste Nové Zámky za rok 2021:

1.Artézska studňa – Majzonovo námestie , Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročenú medznú hodnotu arzénu – nameraná hodnota je 17,6 µg/l-1 a limit je 10,0 µg/l-1

2.Artézska studňa – Ul.Tajovského, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročenú medznú hodnotu farby – nameraná hodnota je 84,6 mg/l-1 a limit je 20,0 mg/l-1

3.Artézska studňa – Ul.P.O.Hviezdoslava, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/železa -  nameraná hodnota je 0,603 mg/l-1 a limit je 0,2 mg/l-1

b/farby – nameraná hodnota je 54,0 mg/l-1 a limit je 20,0 mg/l-1

c/mangánu – nameraná hodnota je 58,9 µg/l-1 a limit je 50,0 µg/l-1

d/arzénu – nameraná hodnota je 17,6 µg/l-1 a limit je 10,0 µg/l-1

4.Artézska studňa – Gúgska ul., Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/farby – nameraná hodnota je 131 mg/l-1 a limit je 20,0 mg/l-1

b/železa -  nameraná hodnota je 1,07 mg/l-1 a limit je 0,20 mg/l-1

c/mangánu – nameraná hodnota je 55,4 µg/l-1 a limit je 50,0 µg/l-1

5.Artézska studňa – Andovská ul., Nové Zámky:

Artézska studňa od roku 2012 nie je v prevádzke.

6.Artézska studňa – Ul.M.R.Štefánika, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročenú medznú hodnotu arzénu – nameraná hodnota je 30,5 µg/l-1 a limit je 10,0 µg/l-1

Zároveň upozorňujeme, že uvedené vodné zdroje /artézske studne/ nie sú na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch vedené ako zdroje pitnej vody, ale ako architektonický doplnok.

Vzorky vody boli odobraté pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch a vyšetrené pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre. Vyhodnotené boli v zmysle požiadaviek Vyhlášky MZ SR č.247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Výsledky rozborov vôd z artézskych studní v meste Nové Zámky za rok 2020:

1.Artézska studňa – Majzonovo námestie , Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročenú medznú hodnotu arzénu – nameraná hodnota je 11,2 µg/l-1 a limit je 10,0 µg/l-1

2.Artézska studňa – Ul.Tajovského, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročenú medznú hodnotu farby – nameraná hodnota je 95 mg/l-1 a limit je 20,0 mg/l-1

3.Artézska studňa – Ul.P.O.Hviezdoslava, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/železa -  nameraná hodnota je 0,562 mg/l-1 a limit je 0,2 mg/l-1

b/farby – nameraná hodnota je 53,9 mg/l-1 a limit je 20,0 mg/l-1

c/mangánu – nameraná hodnota je 53,2 µg/l-1 a limit je 50,0 µg/l-1

4.Artézska studňa – Gúgska ul., Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/farby – nameraná hodnota je 107 mg/l-1 a limit je 20,0 mg/l-1

b/železa -  nameraná hodnota je 1,11 mg/l-1 a limit je 0,20 mg/l-1

c/mangánu – nameraná hodnota je 55,6 µg/l-1 a limit je 50,0 µg/l-1

d/zákalu – nameraná hodnota je 5,59 ZF a limit je 5,0 ZF

5.Artézska studňa – Andovská ul., Nové Zámky:

Artézska studňa od roku 2012 nie je v prevádzke.

6.Artézska studňa – Ul.M.R.Štefánika, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročenú medznú hodnotu arzénu – nameraná hodnota je 26,4 µg/l-1 a limit je 10,0 µg/l-1

Zároveň upozorňujeme, že uvedené vodné zdroje /artézske studne/ nie sú na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch vedené ako zdroje pitnej vody, ale ako architektonický doplnok.

Vzorky vody boli odobraté pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch a vyšetrené pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre. Vyhodnotené boli v zmysle požiadaviek Vyhlášky MZ SR č.247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Výsledky rozborov vôd z artézskych studní v meste Nové Zámky za rok 2019:

1.Artézska studňa – Majzonovo námestie , Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročenú medznú hodnotu arzénu – nameraná hodnota je 14,6 µg/l-1 a limit je 10,0 µg/l-1

2.Artézska studňa – Ul.Tajovského, Nové Zámky:

Vzorka vody nebola odobratá z dôvodu slabého výtoku vody.

3.Artézska studňa – Ul.P.O.Hviezdoslava, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/železa -  nameraná hodnota je 0,722 mg/l-1 a limit je 0,2 mg/l-1

b/farby – nameraná hodnota je 60,9 mg/l-1 a limit je 20,0 mg/l-1

c/mangánu – nameraná hodnota je 58 µg/l-1 a limit je 50,0 µg/l-1

4.Artézska studňa – Gúgska ul., Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/farby – nameraná hodnota je 114,5 mg/l-1 a limit je 20,0 mg/l-1

b/železa -  nameraná hodnota je 1,03 mg/l-1 a limit je 0,20 mg/l-1

c/mangánu – nameraná hodnota je 60 µg/l-1 a limit je 50,0 µg/l-1

d/zákalu – nameraná hodnota je 5,22 ZF a limit je 5,0 ZF

5.Artézska studňa – Andovská ul., Nové Zámky:

Artézska studňa od roku 2012 nie je v prevádzke.

6.Artézska studňa – Ul.M.R.Štefánika, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročenú medznú hodnotu arzénu – nameraná hodnota je 34,3 µg/l-1 a limit je 10,0 µg/l-1

Zároveň upozorňujeme, že uvedené vodné zdroje /artézske studne/ nie sú na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch vedené ako zdroje pitnej vody, ale ako architektonický doplnok.

Vzorky vody boli odobraté pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch a vyšetrené pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre. Vyhodnotené boli v zmysle požiadaviek Vyhlášky MZ SR č.247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Výsledky rozborov vôd z artézskych studní v meste Nové Zámky za rok 2018:

1.Artézska studňa – Majzonovo námestie , Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročenú medznú hodnotu arzénu – nameraná hodnota je 19,7 µg/l a limit je 10,0 µg/l

2.Artézska studňa – Ul.Tajovského, Nové Zámky:

Vzorka vody nebola odobratá, nakoľko zo studne netiekla voda.

3.Artézska studňa – Ul.P.O.Hviezdoslava, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/arzénu – nameraná hodnota je 10,9 µg/l a limit je 10,0 µg/l

b/železa -  nameraná hodnota je 0,550 mg/l a limit je 0,2 mg/l

c/farby – nameraná hodnota je 57,6 mg/l a limit je 20 mg/l

d/mangánu – nameraná hodnota je 52 µg/l a limit je 50,2 µg/l

4.Artézska studňa – Gúgska ul., Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/farby – nameraná hodnota je 118,2 mg/l a limit je 20 mg/l

b/železa -  nameraná hodnota je 0,896 mg/l a limit je 0,2 mg/l

c/mangánu – nameraná hodnota je 55 µg/l a limit je 50,2 µg/l

d/zákalu – nameraná hodnota je 6,37 ZF a limit je 5,0 ZF

5.Artézska studňa – Andovská ul., Nové Zámky:

Artézska studňa je mimo prevádzky.

6.Artézska studňa – Ul.M.R.Štefánika, Nové Zámky:

Vzorka vody nebola odobratá, nakoľko zo studne netiekla voda.

Zároveň upozorňujeme, že uvedené vodné zdroje /artézske studne/ nie sú na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch vedené ako zdroje pitnej vody, ale ako architektonický doplnok.

Vzorky vody boli odobraté pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch a vyšetrené pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre. Vyhodnotené boli v zmysle požiadaviek Vyhlášky MZ SR č.247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Výsledky rozborov vôd z artézskych studní v meste Nové Zámky za rok 2017:

1.Artézska studňa – Majzonovo námestie , Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročenú medznú hodnotu arzénu – nameraná hodnota je 0,0195 mg/l a limit je 0,01

2.Artézska studňa – Ul.Tajovského, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/železa -  nameraná hodnota je 0,647 mg/l a limit je 0,2

c/farby – nameraná hodnota je 53 mg/l a limit je 20

3.Artézska studňa – Ul.P.O.Hviezdoslava, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/arzénu – nameraná hodnota je 0,0131 mg/l a limit je 0,01

a/železa -  nameraná hodnota je 0,563 mg/l a limit je 0,2

b/farby – nameraná hodnota je 51,6 mg/l a limit je 20

4.Artézska studňa – Gúgska ul., Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/farby – nameraná hodnota je 119,1 mg/l a limit je 20

b/železa -  nameraná hodnota je 1,18 mg/l a limit je 0,2

c/mangánu – nameraná hodnota je 0,051 mg/l a limit je 0,05

d/zákalu – nameraná hodnota je 5,70 ZF a limit je 5,0

5.Artézska studňa – Andovská ul., Nové Zámky:

Artézska studňa je mimo prevádzky.

6.Artézska studňa – Ul.M.R.Štefánika, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročenú medznú hodnotu arzénu – nameraná hodnota je 0,0331 mg/l a limit je 0,01

Zároveň upozorňujeme, že uvedené vodné zdroje /artézske studne/ nie sú na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch vedené ako zdroje pitnej vody, ale ako architektonický doplnok.

Vzorky vody boli odobraté pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch a vyšetrené pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre. Vyhodnotené boli v zmysle požiadaviek Vyhlášky MZ SR č.247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Výsledky rozborov vôd z artézskych studní v meste Nové Zámky za rok 2016:

1.Artézska studňa – Majzonovo námestie , Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročenú medznú hodnotu arzénu – nameraná hodnota je 0,0159 mg/l a limit je 0,01

2.Artézska studňa – Ul.Tajovského, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/arzénu – nameraná hodnota je 0,0105 mg/l a limit je 0,01

b/železa -  nameraná hodnota je 0,575 mg/l a limit je 0,2

c/absorbancie – nameraná hodnota je 0,087 a limit je 0,08

3.Artézska studňa – Ul.P.O.Hviezdoslava, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/železa -  nameraná hodnota je 0,612 mg/l a limit je 0,2

b/absorbancie – nameraná hodnota je 0,084 a limit je 0,08

4.Artézska studňa – Gúgska ul., Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/farby – nameraná hodnota je 144 mg/l a limit je 20

b/železa -  nameraná hodnota je 1,55 mg/l a limit je 0,2

c/absorbancie – nameraná hodnota je 0,133 a limit je 0,08

5.Artézska studňa – Andovská ul., Nové Zámky:

Artézska studňa je mimo prevádzky.

6.Artézska studňa – Ul.M.R.Štefánika, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke mikrobiologickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/koliformných baktérií  – nameraná hodnota je 30 KTJ v 100 ml a limit je 0

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

b/arzénu – nameraná hodnota je 0,0273 mg/l a limit je 0,01

c/farby – nameraná hodnota je 53,2 mg/l a limit je 20

d/železa -  nameraná hodnota je 0,331 mg/l a limit je 0,2

e/absorbancie – nameraná hodnota je 0,084 a limit je 0,08

Zároveň upozorňujeme, že uvedené vodné zdroje /artézske studne/ nie sú na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch vedené ako zdroje pitnej vody, ale ako architektonický doplnok.

Vzorky vody boli odobraté pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch a vyšetrené pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre. Vyhodnotené boli v zmysle požiadaviek na kvalitu pitnej vody podľa NV SR č.496/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č.354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

Výsledky rozborov vôd z artézskych studní v meste Nové Zámky za rok 2015:

1.Artézska studňa – Majzonovo námestie , Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročenú medznú hodnotu arzénu – nameraná hodnota je 0,0192 mg/l a limit je 0,01

2.Artézska studňa – Ul.Tajovského, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/farby – nameraná hodnota je 35,7 mg/l a limit je 20

b/železa -  nameraná hodnota je 0,561 mg/l a limit je 0,2

c/absorbancie – nameraná hodnota je 0,096 a limit je 0,08

3.Artézska studňa – Ul.P.O.Hviezdoslava, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/ farby – nameraná hodnota je 39,8 mg/l a limit je 20

b/železa -  nameraná hodnota je 0,491 mg/l a limit je 0,2

c/arzénu – nameraná hodnota je 0,0106 mg/l a limit je 0,01

d/ mangánu - nameraná hodnota je 0,056 mg/l a limit je 0,05

4.Artézska studňa – Gúgska ul., Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/farby – nameraná hodnota je 86,3 mg/l a limit je 20

b/železa -  nameraná hodnota je 1,24 mg/l a limit je 0,2

c/absorbancie – nameraná hodnota je 0,116 a limit je 0,08

d/mangánu - nameraná hodnota je 0,061 mg/l a limit je 0,05

5.Artézska studňa – Andovská ul., Nové Zámky:

Artézska studňa je mimo prevádzky.

6.Artézska studňa – Ul.M.R.Štefánika, Nové Zámky:

Artézska studňa je mimo prevádzky.

Zároveň upozorňujeme, že uvedené vodné zdroje /artézske studne/ nie sú na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch vedené ako zdroje pitnej vody, ale ako architektonický doplnok.

Vzorky vody boli odobraté pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch a vyšetrené pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre. Vyhodnotené boli v zmysle požiadaviek na kvalitu pitnej vody podľa NV SR č.496/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č.354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

Výsledky rozborov vôd z artézskych studní v meste Nové Zámky za rok 2014:

1.Artézska studňa – Majzonovo námestie , Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročenú medznú hodnotu arzénu – nameraná hodnota je 0,0164 mg/l a limit je 0,01

2.Artézska studňa – Ul.Tajovského, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/farby – nameraná hodnota je 50,8 mg/l a limit je 20

b/železa -  nameraná hodnota je 1,33 mg/l a limit je 0,2

c/absorbancie – nameraná hodnota je 0,445 a limit je 0,08

3.Artézska studňa – Ul.P.O.Hviezdoslava, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/ farby – nameraná hodnota je 46,7 mg/l a limit je 20

b/železa -  nameraná hodnota je 0,521 mg/l a limit je 0,2

c/arzénu – nameraná hodnota je 0,0102 mg/l a limit je 0,01

d/ mangánu - nameraná hodnota je 0,061 mg/l a limit je 0,05

4.Artézska studňa – Gúgska ul., Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/farby – nameraná hodnota je 104,3 mg/l a limit je 20

b/železa -  nameraná hodnota je 0,688 mg/l a limit je 0,2

c/absorbancie – nameraná hodnota je 0,445 a limit je 0,08

d/mangánu - nameraná hodnota je 0,063 mg/l a limit je 0,05

5.Artézska studňa – Andovská ul., Nové Zámky:

Artézska studňa je mimo prevádzky.

6.Artézska studňa – Ul.M.R.Štefánika, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročenú medznú hodnotu arzénu – nameraná hodnota je 0,0287 mg/l a limit je 0,01

Zároveň upozorňujeme, že uvedené vodné zdroje /artézske studne/ nie sú na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch vedené ako zdroje pitnej vody, ale ako architektonický doplnok.

Vzorky vody boli odobraté pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch a vyšetrené pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre. Vyhodnotené boli v zmysle požiadaviek na kvalitu pitnej vody podľa NV SR č.496/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č.354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

Výsledky rozborov vôd z artézskych studní v meste Nové Zámky za rok 2013:

1.Artézska studňa – Majzonovo námestie , Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročenú medznú hodnotu arzénu – nameraná hodnota je 0,0155 mg/l a limit je 0,01

2.Artézska studňa – Ul.Tajovského, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/farby – nameraná hodnota je 40,1 mg/l a limit je 20

b/železa -  nameraná hodnota je 0,611 mg/l a limit je 0,2

3.Artézska studňa – Ul.P.O.Hviezdoslava, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/ farby – nameraná hodnota je 35,1 mg/l a limit je 20

b/železa -  nameraná hodnota je 0,541 mg/l a limit je 0,2

c/arzénu – nameraná hodnota je 0,0127 mg/l a limit je 0,01

d/ mangánu - nameraná hodnota je 0,065 mg/l a limit je 0,05

4.Artézska studňa – Gúgska ul., Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/farby – nameraná hodnota je 81,8 mg/l a limit je 20

c/železa -  nameraná hodnota je 1,25 mg/l a limit je 0,2

d/mangánu - nameraná hodnota je 0,071 mg/l a limit je 0,05

5.Artézska studňa – Andovská ul., Nové Zámky:

Artézska studňa je mimo prevádzky.

6.Artézska studňa – Ul.M.R.Štefánika, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročenú medznú hodnotu arzénu – nameraná hodnota je 0,0299 mg/l a limit je 0,01

Zároveň upozorňujeme, že uvedené vodné zdroje /artézske studne/ nie sú na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch vedené ako zdroje pitnej vody, ale ako architektonický doplnok.

Vzorky vody boli odobraté pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch a vyšetrené pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre. Vyhodnotené boli v zmysle požiadaviek na kvalitu pitnej vody podľa NV SR č.496/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č.354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

Výsledky rozborov vôd z artézskych studní v meste Nové Zámky za rok 2012:

1.Artézska studňa – Majzonovo námestie , Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročenú medznú hodnotu arzénu – nameraná hodnota je 0,0142 mg/l a limit je 0,01

2.Artézska studňa – Ul.Tajovského, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/farby – nameraná hodnota je 57,6 mg/l a limit je 20

b/železa -  nameraná hodnota je 0,580 mg/l a limit je 0,2

3.Artézska studňa – Ul.P.O.Hviezdoslava, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/ farby – nameraná hodnota je 48,4 mg/l a limit je 20

b/železa -  nameraná hodnota je 0,504 mg/l a limit je 0,2

d/ mangánu - nameraná hodnota je 0,078 mg/l a limit je 0,05

4.Artézska studňa – Ul.Gúgska, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/farby – nameraná hodnota je 102,8 mg/l a limit je 20

c/železa -  nameraná hodnota je 1,12 mg/l a limit je 0,2

d/mangánu - nameraná hodnota je 0,055 mg/l a limit je 0,05

5.Artézska studňa – Ul.Andovská, Nové Zámky:

V čase odberu voda nevytekala z výtoku, takže nebolo možné odobrať vzorku vody.

6.Artézska studňa – Ul.M.R.Štefánika, Nové Zámky:

V čase odberu voda nevytekala z výtoku, takže nebolo možné odobrať vzorku vody.

Zároveň upozorňujeme, že uvedené vodné zdroje /artézske studne/ nie sú na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch vedené ako zdroje pitnej vody, ale ako architektonický doplnok.

Vzorky vody boli odobraté pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch a vyšetrené pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre. Vyhodnotené boli v zmysle požiadaviek na kvalitu pitnej vody podľa NV SR č.354/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

Výsledky rozborov vôd z artézskych studní v meste Nové Zámky za rok 2011:

1.Artézska studňa – Majzonovo námestie , Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročenú medznú hodnotu arzénu – nameraná hodnota je 0,0169 mg/l a limit je 0,01

2.Artézska studňa – Ul.Tajovského, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/farby – nameraná hodnota je 47,8 mg/l a limit je 20

b/železa -  nameraná hodnota je 0,615 mg/l a limit je 0,2

3.Artézska studňa – Ul.P.O.Hviezdoslava, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/ farby – nameraná hodnota je 34,1 mg/l a limit je 20

b/železa -  nameraná hodnota je 0,480 mg/l a limit je 0,2

c/arzénu – nameraná hodnota je 0,0118 mg/l a limit je 0,01

d/ mangánu - nameraná hodnota je 0,054 mg/l a limit je 0,05

4.Artézska studňa – Ul.Gúgska, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/farby – nameraná hodnota je 116 mg/l a limit je 20

c/železa -  nameraná hodnota je 1,05 mg/l a limit je 0,2

d/mangánu - nameraná hodnota je 0,056 mg/l a limit je 0,05

5.Artézska studňa – Ul.Andovská, Nové Zámky:

V čase odberu voda nevytekala z výtoku, takže nebolo možné odobrať vzorku vody.

6.Artézska studňa – Ul.M.R.Štefánika, Nové Zámky:

V čase odberu voda nevytekala z výtoku, takže nebolo možné odobrať vzorku vody.

Zároveň upozorňujeme, že uvedené vodné zdroje /artézske studne/ nie sú na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch vedené ako zdroje pitnej vody, ale ako architektonický doplnok.

Vzorky vody boli odobraté pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch a vyšetrené pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre. Vyhodnotené boli v zmysle požiadaviek na kvalitu pitnej vody podľa NV SR č.354/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

Výsledky rozborov vôd z artézskych studní v meste Nové Zámky:

Vzorky boli odobraté dňa 2.6.2010

1.Artézska studňa – Majzonovo námestie , Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke mikrobiologickej pre prekročenú medznú hodnotu kultivovateľných mikroorganizmov pri 370C – nameraná hodnota je 520/1ml a limit pre individuálne zásobovanie je 100.

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročenú medznú hodnotu arzénu – nameraná hodnota je 0,0160 mg/l a limit je 0,01.

2.Artézska studňa – Ul.Tajovského, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke mikrobiologickej pre prekročenú medznú hodnotu kultivovateľných mikroorganizmov pri 370C – nameraná hodnota je 150/1ml a limit pre individuálne zásobovanie je 100.

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/farby – nameraná hodnota je 72,9 mg/l a limit je 20

b/železa -  nameraná hodnota je 0,504 mg/l a limit je 0,2

c/mangánu - nameraná hodnota je 0,062 mg/l a limit je 0,05

d/arzénu - nameraná hodnota je 0,0114 mg/l a limit je 0,01.

3.Artézska studňa – Ul.P.O.Hviezdoslava, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/ farby – nameraná hodnota je 80,1 mg/l a limit je 20

b/železa -  nameraná hodnota je 0,711 mg/l a limit je 0,2.

4.Artézska studňa – Ul.Gúgska, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/farby – nameraná hodnota je 135 mg/l a limit je 20

b/zákalu – nameraná hodnota je 5,06 ZF a limit je 5

c/železa -  nameraná hodnota je 1,23 mg/l a limit je 0,2

d/mangánu - nameraná hodnota je 0,067 mg/l a limit je 0,05.

5.Artézska studňa – Ul.Andovská, Nové Zámky:

-Nevyhovuje po stránke chemickej pre prekročené medzné hodnoty:

a/farby – nameraná hodnota je 95,4 mg/l a limit je 20

b/železa -  nameraná hodnota je 0,98 mg/l a limit je 0,2

c/mangánu - nameraná hodnota je 0,074 mg/l a limit je 0,05.

6.Artézska studňa – Ul.M.R.Štefánika, Nové Zámky:

V čase odberu voda nevytekala z výtoku, takže nebolo možné odobrať vzorku vody.

Vzorky vody boli odobraté pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch a vyšetrené pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre. Vyhodnotené boli v zmysle požiadaviek na kvalitu pitnej vody podľa NV SR č.354/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.